|  |  | Приложение к приказу МЧС России от ___________ №______ |
| --- | --- | --- |

Изменение № 1

СП 4.13130.2009

ОКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России

от ______________________  № __________

Дата введения _____________

1) Пункт 4.19 после слов «Обеспечение взрывоустойчивости здания» дополнить словами «класса функциональной пожарной опасности Ф5».

2) В разделе 5:

пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:

«5.1.3 Объекты защиты класса  функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1, при размещении в зданиях иного класса функциональной пожарной опасности, должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки, к которым предъявляются требования исходя из их класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.»;

в пункте 5.1.4 слова «(кроме Ф1.1 и Ф4.1)» исключить;

пункт 5.1.11 исключить;

пункт 5.2.2.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.2.2 Помещения со спальными местами (палаты, групповые ячейки и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 следует размещать в блоках или частях здания, выделенных стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не ниже EI 45. При этом для спальных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, вместо стен допускается устройство перегородок с пределами огнестойкости не ниже EI 45.».

в пункте 5.2.4.1 слова «Ф1.1» исключить;

пункт 5.2.4.6 исключить.

(Продолжение см. с. 2)

Изменение № 1

к СП 4.13130.2009

(Продолжение изменения № 1 к СП 4.13130.2009)

УДК 614.841.3:006.354                         ОКС 13.220.01

Ключевые слова: распространение пожара, объекты защиты, здания общественного назначения, производственные и складские здания, высотные объекты

Руководитель организации-разработчика

Начальник ФГУ ВНИИПО МЧС России                                              В.И. Климкин

Начальник НИЦ ПП и ПЧСП

ФГУ ВНИИПО МЧС России                                                                 И.Р. Хасанов

Руководитель разработки

Начальник отдела 3.4

ФГУ ВНИИПО МЧС России                                                                 Д.В. Ушаков

Исполнитель

Ведущий научный сотрудник

ФГУ ВНИИПО МЧС России                                                                 С.А. Зуев